PHỤ LỤC

Thông tin điều chỉnh dự án

Cầu số 2 qua sông Đăk Bla (từ phường Trường Chinh đi

Khu dân cư thôn Kon Jơ Ri, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum)

(Kèm theo Báo cáo thẩm tra số 96 /BC-HĐND ngày  21 /  9  /2019

của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh)

1. Nội dung điều chỉnh

1.1. Mục tiêu đầu tư:

Từng bước hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật đô thị và mở rộng quỹ không gian đô thị thành phố Kon Tum theo quy hoạch, khai thác tiềm năng quỹ đất tạo nguồn thu để phát triển cơ sở hạ tầng, góp phần thúc đẩy sự phát triển các khu đô thị cũng như phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, tạo điều kiện cho thành phố Kon Tum sớm đạt tiêu chuẩn đô thị loại II vào năm 2020; đảm bảo cơ sở hạ tầng để kết nối đồng bộ với các dự án trong khu vực lân cận (Dự án Đường Trường Chinh và các dự án đang triển khai đầu tư tại Khu Tổ hợp thương mại, dịch vụ vui chơi giải trí và nhà phố...).

1.2. Quy mô đầu tư:

- Cầu Bê tông cốt thép dự ứng lực (loại dầm Supper T), 5 nhịp, chiều dài khoảng 217,42m, khổ cầu 15,5m, tải trọng thiết kế Hoạt tải HL93.

- Đường hai đầu cầu dài 500m, nền đường rộng 15,5m, mặt đường rộng 14,5m, lề đường 2x0,5m.

1.3. Tổng mức đầu tư: Khoảng 136,44 tỷ đồng.

2. Các nội dung khác giữ nguyên theo điểm 1.3 Thông báo số 49/TB-HĐND ngày 23/9/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

------------------